## Slide 1
제품 설명(TTL_485))
TTL레벨(5V)의 통신 데이터를 RS422/485 신호로 변환해 주는 모듈 입니다.
TTL_485
. 4선식(J1 442모드로 설정) 1:1 통신
TTL_485
TX
RX
TX
RX
1
2
1
2
4
4
3
3
TTL
(5V)
TTL (5V)
TTL_485
. 4선식(J1 442모드로 설정) 1:N 통신
TX
RX
TTL
(5V)
RTS
TTL_485
TTL_485
1
2
3
4
3
4
2
1
3
4
2
1
종단 저항 120R(사용자 설치)
* RTS . HIGH : TX MODE . LOW : RX MODE
TTL_485
. 2선식(J1 485모드로 설정) 1:N 통신
TX
RX
TTL
(5V)
RTS
TTL_485
TTL_485
1
2
1
2
* RTS . HIGH : TX MODE . LOW : RX MODE
1
2
TX
RX
RTS
TX
RX
RTS
TX
RX
RTS
TX
RX
RTS

## Slide 2
 | 4선식 | 2선식
1 | TXD+ | TRXD+
2 | TXD- | TRXD-
3 | RXD+ | N.C
4 | RXD- | N.C
5 | N.C | 
6 | N.C | 
7 | N.C | 
8 | N.C | 
9 | N.C | 
. D-SUB9 PIN 사양
1 | VCC | 2 | N.C
3 | TXD | 4 | N.C
5 | RXD | 6 | RTS
7 | N.C | 8 | N.C
9 | GND | 10 | GND
. TTL_COM(CON2) 10PIN 사양
1 | 485 모드 (RTS 사용)
2 | 422 모드
. 모드 설정(J1)
. TTL_COM(CON3) 5PIN 사양
1 | TXD
2 | RXD
3 | RTS
4 | VCC
5 | GND