## Slide 1
1. H/W 구성도
TRX+
TRX-
TRX+
TRX-
TRX+
TRX-
SLAVE 1
보드 넘버 ‘0’
(Master)
내부 카운터(“0000”-”9999”)
내부 카운터(“0000”-”9999”)
19200/N/8/1
RS-232
1. 개요
Atmega128L_Base_Ev1 또는 Ev2보드 3대로 1대의 Master와 두대의 SLAVE를 RS-485로 구성한후 Master가 매 500ms마다
Slave1과 Slave2를 폴링하여 취압한 데이터를 RS-232 포트를 통해 PC로 전송 한다.
* SLAVE 데이터
- 매 통신마다 1식 증가 한다.(0->9999->0)
** Atmega128L_Base_Ev1/Ev2 사용시 **
. 보드의 COM2설정 점퍼를(J1)을 RS485로 설정 한다.
SLAVE 2
RS-485 2선식
병렬로 100R 저항
병렬로 100R 저항
* 임피던스 매칭을 위해 선단(Master)과 종단(Slave 마지막)에 각각 100옴 저항을 설치 한다.

## Slide 2
2. 통신 프로토콜 구성(PC <- Master <-> Slave)
1. PC 통신 규약(PC <-> Master)
데이터 요구
응답 데이터 전송+Cr+Lf
통신 규정 : RS-232 비동기식 - 데이터 : 19200 Bps - 페러티 비트 : NON - 정지 비트 : 1
HOST(PC)
Master
Slave1
Slave2
데이터 응답
데이터 요구
데이터 응답
2. Master 통신 규약(Master <-> Slave)
통신 규정 : RS-422 비동기식 - 데이터 : 9600 Bps - 페러티 비트 : NON - 정지 비트 : 1
COM1-RS232
COM2-RS485
COM2-RS485
응답 데이터 전송+Cr+Lf

## Slide 3
3. 통신 프로토콜 사양
1. HOST 전송 데이터(PC <- Master)
Slave에서 받은 데이터 프레임에 줄바꿈을 추가하여 PC로 전송한다.
* Slave 데이터 요구 응답 Frame+ Cr + Lf
STX (1) | NUM (1) | CMD (1) | LRC (2) | ETX (1)
02H | ‘9’ | ‘R’ | “##” | 03H
2. Slave 데이터 요구(Master -> Slave)
STX : 프레임 시작 02H
NUM : SLAVE 번호(‘1’ - ‘2’)
CMD : 데이터 요구 COMMAND ‘R
LRC : STX – CMD까지의 XOR 데이터 HEX형 ASCII(“00” – “FF”)
ETX : 프레임 끝 03H
STX (1) | NUM (1) | CMD (1) | 데이터 (4) | LRC (2) | ETX (1)
02H | ‘9’ | ‘R’ | “9999” | “##” | 03H
3. Slave 데이터 요구 응답(Master <- Slave)
STX : 프레임 시작 02H
NUM : SLAVE 번호(‘1’ - ‘2’)
CMD : 데이터 요구 COMMAND ‘R
데이터 : 각 SLAVE에서 임의로 생성한 카운터 데이터 “0000” – “9999”
LRC : STX – 데이터 까지의 XOR 데이터 HEX형 ASCII(“00” – “FF”)
ETX : 프레임 끝 03H